## Slide 1: Achtkant, zeskant, stelling, kap en staart Verdiepingsles
Abel Blom

## Slide 2: Achtkant - Algemeen
Molentypes:
Bovenkruiers
  Stenen romp
    Cylindrisch rond gemetseld
    8-Kantig gemetseld
  kantige houten romp
    Onder te verdelen in:

## Slide 3: Achtkant - Algemeen
Molentype: kantige houten molens
Achtkant: meest voorkomend
Zeskant: minder voorkomend
  In het bijzonder bij zaagmolens
  2 stuks in NH
  6 stuks in de rest van NL
Het zestienkant: de uitzondering
  Horn in Limburg

## Slide 4: Bouwvormen achtkant
De achtkante bovenkruier
Onderscheid op bouwvorm
  Grondzeiler
    ‘Noord Hollandse’ bouwwijze: volledig hout
    ‘Zuid Hollandse’ bouwwijze: hout op steen
  Stellingmolen
    Volledig in hout: bovenachtkant/onderachtkant
    Combinatie: achtkant op stenen voet
  Beltmolen
    Achtkant op stenen voet (Egmond)
Onderscheid op kruiing
  Binnenkruier
  Buitenkruier

## Slide 5: Het achtkant – Regionale verschillen
NH ZH NH Groningen Fryslân Zeeland
-industrie
4
2
3
1
5
6

## Slide 6: Fundering
Functie fundering:
  Overdracht gewicht molen naar vaste grondslag
Grotendeels onder de grond want:
  Basis moet vorstvrij (min 80 cm diep)
Zandgronden ‘op staal’ (zonder palen)
In ‘laag Holland’ op (korte)palen
Uitgevoerd in metselwerk
  ‘Noord-Hollandse’ - penanten
  ‘Zuid-Hollandse’ - ringmuur op grote vloer

## Slide 7: Fundering
  Noord-Hollandse bouwwijze:
  - De Amsterdamse methode

## Slide 8: Noord-Hollandse bouwwijze
  Noord-Hollandse bouwwijze:
  Rechte achtkant stijlen
  ondertafelment
  peulsteen
  veldmuurtje
  penant
  Vloerhout
  Kesphout
  Palen

## Slide 9: Zuid-Hollandse bouwwijze
  Zuidhollandse bouwwijze:
  Kromme achtkant stijlen
  Ringmuur
  Zwaar metselwerk
  Vloerhout
  Kesphout
  Palen

## Slide 10: Fundering
  Zuid-Hollandse bouwwijze:
  - De Rotterdamse methode

## Slide 11: Bouw van achtkant – de basis
De basis:
Ondertafelement
  Haaklassen
Gaten voor de pen van achtkantstijl

## Slide 12: Achtkantstijlen
Poldermolens: Eiken
Industriemolens: Grenen
Nieuwe molens: Larix

## Slide 13: Gebinten
Hoek van de mallen met de werkvloer:
360 graden delen door 16 = 22,5 graden

## Slide 14: Gebint en korbelen

## Slide 15: Een Gebint op de grond

## Slide 16: (vaste) gebinten oprichten

## Slide 17: Gebinten van bovenaf

## Slide 18: Losse bintbalken
Losse bintbalken:
de kruising deels ingekeept
soms vrij over elkaar heen

## Slide 19: Losse bintbalken
Losse bintbalken en korbelen
(De Twiskemolen)

## Slide 20: Losse achtkantstijlen plaatsen

## Slide 21: Bovenaanzicht

## Slide 22: Bintlagen
‘bintlaag’: horizontaal vlak van bintbalken
‘standaard’ achtkant: 2 bintlagen
  bovenste => kapzolder
  Onderste => steenzolder
  Soms geen zolder op de onderste
Achtkant met drie bintlagen:
  Stevigere constructie
  Zolderverdeling komt beter uit voor korenmolens
Uitzondering: achtkant met 1 bintlaag
  Onvolmaakte ‘oude’ bouwwijze
  Zijpe (Polder P en P-V)

## Slide 23: Boventafelement

## Slide 24: Boventafelement
Liplassen of haaklassen
Hondsoren
Hakkelbouten
Hakkelbout

## Slide 25: Boventafelement met blokkeels
De blokkeelconstructie is zeer oud
Nagenoeg verdwenen want zwakker

## Slide 26: De velden
Veldkruis
Veldregel

## Slide 27: Velden: echt of niet?
Ware velden
Valse velden

## Slide 28: Velden - veldregels
plaatsen veldregel

## Slide 29: Dwarsdoorsnede met velden
Scheg
Uitbreker
Riet- of duisplank
Kardoes
Stijltje/veldmuur

## Slide 30: Les Achtkant – Veldstijlen, weegdelen

## Slide 31: Veld van binnenuit gezien
boventafelement
hondsoor
veldstijl
achtkantstijl
veldkruis
veldregel

## Slide 32: Velden - rietlatten, kistramen
Kistraam
Ruimte voor
kistraam

## Slide 33: …en dan kunnen de vloeren er in..

## Slide 34: De Kuip en kruivloer

## Slide 35: Sipman
Kap
Bovenachtkant
Stelling
Onderachtkant
Gemetselde voet

## Slide 36: Achtkant - Zeskant
Vergelijk plattegrond
Het dilemma

## Slide 37: Achtkant – Zeskant
Opbouw zeskant is gelijk aan achtkant
Verschil: 2 stijlen en 1 gebint minder
Gevolg:
  Goedkoper (V) => hoofdreden bouwwijze
  Slankere (V)=> laat de wind beter passeren
  Bruikbare ruimte kleiner (N) => minder efficiënte inrichting
Probleem:
  Bintbalk door het hart => koningsspil kan er niet langs
  Kromme bintbalk(en) => constructie zwakker
  Halve bintbalken met raveling => constructie nog zwakker
Specifieke toepassing:
  Houtzaagmolen => slechts twee stijlen op zaagvloer

## Slide 38: Zeskant – De twee oplossingen
Kromme koningsbinten

## Slide 39: Zeskant - Koningsbint

## Slide 40: Zeskant – De tweede oplossing
Koningsbint met raveling

## Slide 41: Het zeskant - trivia
Zeskant - verspreiding
  2 stuks in NH
    papiermolen de Schoolmeester
    houtzaagmolen het Jonge Schaap
  6 exemplaren in de rest van NL
    Haps (Nbr)
    Niebert (Gr)
    Ommen (Ov),
    Nederhemert (L)
    Waardenburg (Gld)
    Aagtekerke (Zld)

## Slide 42: De stelling
Stellingdelen
Binnensluiting
ondersluiting
Buitensluiting
Console
anker
Stellingschoor

## Slide 43: De stelling
Constructie:
  Binnensluiting;
    met liplas in elkaar gekeept
    liggend in 3 of 4 stellinghaken of sluiting-ankers
  Buitensluiting:
    halfhouts in elkaar gekeept
    ondersteund door stellingpalen of stellingschoren
    Stellingschoren staan weer op een ondersluiting
    Stellingpalen worden op zg. proppen geplaatst
  Stellingdelen op de liggers, met sleuven van 3 a 4 cm;
    voor de afwatering en kruihaken
Stellinghek:
  Stellinghek-stijltjes met schoortjes
  Dekschroot en tussenschroten of -schoten

## Slide 44: De stelling
Bouwwijzen stelling
  Buitensluiting met stellingschoren (schuin)
  Buitensluiting met stellingpalen(verticaal)
  Buitensluiting met kraaienpoten(Gronings)
  Zonder buitensluiting;
    Gebruikelijk bij stenen molens
    Ook in de Zaanstreek, Het Prinsenhof

## Slide 45
De Kap en de Staart

## Slide 46: De Kap
Overring
Voeghouten

## Slide 47: Overring

## Slide 48: Overring+voeghout

## Slide 49: Voeghout – keep overring

## Slide 50: De Kap
Spantring
Roosterhouten,
Zonnestralen
of spruiten

## Slide 51: Voeghout met spruiten

## Slide 52: Bevestigen spruiten

## Slide 53: Spruitluiken

## Slide 54: De Kap
Windpeluw
Steunder
Steunderbalk
IJzerbalk
Penbalk
Broekstuk
Achterbalk
Notes: Dit is feitelijk een binnenkruier kap, alleen mist een hangeniersbalk

## Slide 55: Bevestiging windpeluw

## Slide 56: Steunder/burgemeester

## Slide 57: IJzerbalk

## Slide 58: Gordingen

## Slide 59: Rietsporen/rinkellatten

## Slide 60: Voorkeuvelens
Voorkeuvelensbalk
Keerstijl met schoor
Weerstijl
Hoekstijl
Windpeluw
Van binnen of buiten?

## Slide 61: Voorkeuvelens

## Slide 62: Voorkeuvelens
Halssteen
Steenbed
Steenbedwiggen
Kwastvrij plankje
Steenbord
Zwaardplanken
Windluiken

## Slide 63: Voorkeuvelens met baard

## Slide 64: Achterkeuvelens

## Slide 65: Stapeling
Andere naam voor voorste lagering bovenas
Bestaat uit:
  Steenbedwiggen
  Vulplankjes
  Bovenste plankje kwastvrij vuren ivm zetten steen
  Halssteen
‘Grote stapeling’ duid op een schuine as.

## Slide 66: Stapeling

## Slide 67: Mogelijke problemen
Delen van de as hangen in weer en wind
Voeghoutkoppen kunnen rotten
  Windpeluw kantelt of zakt in
Windpeluw
  Steen kan in windpeluw zakken
Mogelijk te zien aan smering
Te zien aan ingrijping bovenwiel bovenbonkelaar
Mogelijk slepen vang aan de onderkant

## Slide 68: De staart

## Slide 69: Staart
Lange spruit
Korte spruit
Staartbalk
Lange schoor
Korte schoor
Galghout
Hangers

## Slide 70: Staart
Klapmuts
Leklatjes
Gat voor
Kruirad

## Slide 71: Staart Pink

## Slide 72: Ophanging staart

## Slide 73: Staart

## Slide 74: Galghout

## Slide 75: Kruiraden

## Slide 76: Kruiraderen
Kruirad
  Munnik met schenen
  Spaken
  Gordingen
Kruihaspel
  Geen gordingen
  Minder spaken, meestal 6
Windkoppel
  Doorlopende spaken, dus achter elkaar
Kruilier
  Soms rondgaande ketting

## Slide 77: Oude knegt

## Slide 78: Kruirad pink

## Slide 79: Windkoppel spinnekop

## Slide 80: Windkoppel De Otter
Notes: Spaken achter elkaar

## Slide 81: Kruihaspel Schoolmeester
Notes: Let op wig op rechterfoto

## Slide 82: Kruirad en kruilier

## Slide 83: Kruilier
Notes: Links Winsum, rechts Jonge Schaap

## Slide 84: En dan kan het ook heel anders
Notes: Kruien met een Tifford omdat het kruirad ontbrak

## Slide 85: Vragen?