## Slide 1: Kruiwerken

## Slide 2: Kruiwerken - algemeen
Waarom:
molen op de wind zetten
Waar (molen):
boven-midden-onder
Waar (wij):
binnen of buiten
Hoe (molen):
schuiven of rollen

## Slide 3: Kruiwerken - indeling
Schuifkruiwerken
  Zetelkruiwerk
  Voeghoutenkruiwerk
  Neutenkruiwerk
Rolkruiwerken
  Houten of ijzeren rollen
  Engels kruiwerk

## Slide 4: Kruiwerken - zetelkruiers
Zetelkruiers
  Standerdmolen
  Wipmolen
  Paltrok
  Bovenkruierkap met zetel (België)

## Slide 5: Zetelkruiwerk - standerd

## Slide 6: Zetelkruiwerk - standerdmolen

## Slide 7: Zetelkruiwerk - wipmolen

## Slide 8: Zetelkruiwerk - wipmolen

## Slide 9: Paltrokmolenkruiwerk

## Slide 10: Voeghoutenkruiwerk

## Slide 11: Voeghoutenkruiwerken
Geen overring
Geen kuip
Voeghouten gekeept over kruiring
Klossen onder voeghouten tegen overkruien

## Slide 12
Kruivloer moet zuiver rond zijn en wordt kruiring genoemd
Smeren:
  bovenkant/binnenkant kruiring
Voeghoutenkruiwerken

## Slide 13: Neutenkruiwerk

## Slide 14: Neutenkruiwerk
In de kruivloer neuten waarover de overring glijdt
Kuip voorkomt overkruien, om daar licht langs te kruien, kuipneuten

## Slide 15: Neutenkruiwerk
Smeren:
  onderkant overing
  buitenkant overring (bij kuipneuten) of kuip (bij overringneuten)

## Slide 16: Neutenkruiwerk
Smeren:
Paardenvet
Reuzel
Frituurvet
Grafietvet
Groene zeep

## Slide 17: Neutenkruiwerk
Diverse neutvormen

## Slide 18: Neutenkruiwerk
Nieuwe kuip
Nieuwe neuten

## Slide 19: Rollenkruiwerk

## Slide 20: Rollenkruiwerk
Rollen van hout of ijzer
  Houten rol van iepenhout
  Gietijzeren rol kan massief maar meestal met een soort spaken

## Slide 21: Rollenkruiwerk
Rollen zitten in rollenwagen van hout
  Binnenrolring, buitenrolring
  Verbonden door dammen
  Stukken verbonden met ijzeren strips

## Slide 22: Rollenkruiwerk
Rollen op een asje, asje geborgd tegen draaien
Rol conisch, verlengde loopvlakken komen samen in het midden van de molen

## Slide 23: Rollenkruiwerk
Smeren:
  Asjes
  buitenkant overring/rollenwagen/rollen

## Slide 24: Rol en rollenkruiwerk
IJzeren asjes uitnemen om te smeren

## Slide 25: Rollenkruiwerk

## Slide 26: Rollenkruiwerk

## Slide 27: Rollenkruiwerk

## Slide 28: Problemen met rollen
Hartscheuren
Ringscheuren

## Slide 29: Mogelijke oplossing
Samengestelde rollen

## Slide 30: Rollenkruiwerk
IJzeren platen
Rollensluis

## Slide 31: Rollensluis
Rollensluis om gebroken rol te verwijderen
  Vaak in kruivloer, uitneembaar stuk om vloer vlak te houden
  Kan in overring, dan altijd bij pen.
Rol zal meestal breken bij hals.
Gebroken rol altijd meteen brokken verwijderen, groot stuk eventueel borgen met spijker of verder weghakken. Maar vloer schoonhouden.
2x zoveel kruien als afstand rol/sluis

## Slide 32: Problemen met rollen
Ook gietijzer kan breken.
Wat mist er?

## Slide 33: Rollenkruiwerk
Gietijzeren rollen

## Slide 34: Rolvloer rollenkruiwerk
Kardoes

## Slide 35: Rolvloer rollenkruiwerk
Oplossing met kruizen

## Slide 36: Engels kruiwerk

## Slide 37: Engels kruiwerk
Rol met flenzen
Klein, dus conisch niet nodig

## Slide 38: Engels kruiwerk
Flenzen voorkomen overkruien
  Kuip kan licht, wel nodig voor afdichten
Smeren:
  niet
  (heel misschien asjes)

## Slide 39: Engels kruiwerk

## Slide 40: Binnenkruier
Notes: Polder E

## Slide 41: Binnenkruier – kruirad

## Slide 42: Binnenkruier – kruirad

## Slide 43: Binnenkruier – kruireep

## Slide 44: Binnenkruier - kruireep
Enkelschijfsblok
Pal

## Slide 45: Binnenkruier – bezetketting
Bezetketting
Doodketting

## Slide 46: Binnenkruier - torenmolen

## Slide 47: Zelfkruiïng

## Slide 48: Kettingkruier

## Slide 49: Kruiwerken
Vragen?
Welk kruiwerk is het oudst?