## Slide 1: De vang

## Slide 2: Vangtypes
Blokvang
  Vlaamse vang
  Hollandse vang of stutvang
Bandvang
  Hout
  IJzer

## Slide 3
Lendestut
Vangblokken
Maanijzer
Klink
Sabelijzer
Koebouten
Rust/rijklamp
Vangbalk
Voorste hanger

## Slide 4: Overzicht vang

## Slide 5: Hoe vang je
Zakken tot je voelt aangrijpen
Niet te stug/niet te slap
Bij stilkomen vang iets lichten om schokken te voorkomen
Brommen is niet erg, desnoods iets lichten

## Slide 6: Werking van de vang
Zonder rust/lendestut
Rust/rijklamp aangebracht
Lendestut aangebracht

## Slide 7: Stutvang

## Slide 8: Stut

## Slide 9: IJzeren bandvang

## Slide 10: Vang tjasker

## Slide 11: De vangbalk

## Slide 12: Oplegging vangbalk
Klink
  Pen die in een sabelvormige haak valt
  Mag niet horizontaal bewegen (hangereel)
Duim
  Duim aan achterste hanger
  Beugel aan vangbalk die eroverheen valt
Klos
  Vangbalk rust op (afgeschuinde) klos

## Slide 14: Oplegging
De klink
De klos

## Slide 15: Oplegging
De duim
Notes: Duim links, klink en kneppel rechts

## Slide 16: Beveiligingen
Pal
Kneppel
Trekvang
Stut
Lekentouw

## Slide 17: Beveiligingen
Pal
  Tegen achteruitdraaien
  Borging bij de staart met gewicht, of vastknopen, of
  Borging in de kap met een haak, en touw aan wipstok om los te trekken
Kneppel
  Meer druk op vangbalk
  Eventueel extra vangkracht (niet aanbevolen)
  Voorkomt ook achteruitdraaien

## Slide 18: Beveiligingen
Trekvang
  Borging van de vangbalk
  Helpt ook tegen achteruitdraaien
Stut
  Blokkeert bovenwiel
Lekentouw
  Voorkomt bediening vangstok
  Zorgt dat de vangbalk niet omhoog getrokken wordt door het gewicht van de vangstok

## Slide 19: De pal

## Slide 20: De kneppel

## Slide 21: Trekvang in de Zaanstreek

## Slide 22: Trekvang in de Zaanstreek

## Slide 23: Bediening
Vangstok
Trommel
Binnenvangstok
Evenaar

## Slide 24: Bediening
Vangstok
  Alle molentypes
  Vangstok hangt in weer en wind
Trommel
  Hangt beschermd binnen
  Minder direct vangen

## Slide 25: Bediening
Binnenvangstok
  Standerdmolen (tegen zijkant)
  Wipmolen (tegen achterkant)
  Paltrok
Evenaar
  Alleen op de wipmolen
  Trekt op twee manieren aan de vangbalk

## Slide 26: Vangstok

## Slide 27: Vangtrommel
Notes: Bij eerste foto, wat is binnenvangtouw? Vertellen over uitgewerkte trommel.

## Slide 28: Evenaar
Notes: Evenaar links

## Slide 29: Binnenvangstok standerdmolen

## Slide 30: Binnenvangstok wipmolen

## Slide 31: Trekvang spinnekop

## Slide 32: Hoe vang je
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=HTnLMaxVPVA

## Slide 33: Verstellen vang
Waarom?
Dag met rustig en betrouwbaar weer
Wiekenkruis vastzetten
Oude situatie markeren
Vangbalk omhoog krikken
Pen in sabelijzer gat hoger
Testen: waarschijnlijk boven aanlopen
Oplossing: vulhoutje op rust

## Slide 34: Verstellen stut
Stut dient te richten op de onderste kam
Wat gebeurt er als de vang slijt?

## Slide 35: Problemen met de vang
‘Vangen met de staart’
Ruimend om
Bezetketting langzaam vieren
Bij verpikken extra bezetketting
  Kan je ook met kruiketting
  Kan je ook roedketting voor gebruiken
Nooit bij te hard draaien
Alleen bij defect aan vang

## Slide 36: Controlepunten
Wipstok
  Controle vangtouw versleten, of vangketting ingesleten
  Vangstok op houtrot. Is de ophanging niet ingesleten
  Controleer ook het binnenvangtouw of binnenvangketting
Vangbalk
  Hangt de vangbalk niet te laag (vastknaaien in de hanger).
  Als je op de vangbalk gaan zitten moet er wat vering in zitten.
  Kijk naar de bout van de verbinding sabelijzer vangbalk .
  Is de bout niet te ver ingesleten
Zit de voorste en achterste hangereel met schoor nog vast.
Kijk naar het verbindingstuk sabelijzer- sabelstuk op scheuren en slijtage

## Slide 37: Controlepunten
Kijk de vangblokken na op scheuring en slijtage.
Kijk ook eens naar de maanijzers zijn ze nog stevig bevestigd
Zijn bij de scharnierende maanijzers de boutverbindingen nog in orde?
Controleer hoep om het bovenwiel, is deze niet versleten? Als het ijzer opstroopt kan het bovenwiel in een keer stil staan met mogelijk breken bovenas tot gevolg
En controleer ook de stand van de stut bij de stutvang, misschien moet er wel een nieuwe langere stut in.

## Slide 38: Combinatie
Notes: Passiebloem, Zwolle

## Slide 39: Lipvang

## Slide 40: Vang
Vragen?